Przedmiot zamówienia:

Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części

Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – cz. opisowa (poniżej)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (cz. opisowa)

# Wymagane parametry techniczne samochodów dostawczych stanowiących przedmiot zamówienia – Części nr 1 (1 szt.) oraz Części nr 2 (1 szt.)

- samochód dostawczy, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.

- nadwozie typu: pojedyncza kabina na ramie z zabudową skrzyniową, 3-miejscowa, homologacja ciężarowa

- ilość drzwi – 2

- pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego

- napęd na koła przednie

- dopuszczalna masa całkowita 3400 – 3500 kg

- silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3

- norma emisji spalin nie niższa niż Euro 6

- maksymalna moc nie mniejsza niż 160 KM

- poduszka powietrzna kierowcy

- układ bezpieczeństwa: ABS z EBD

- układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy

- klimatyzacja

- centralny zamek z pilotem

- immobiliser

- elektrycznie regulowane szyby boczne

- elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne

- fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth

- dywaniki gumowe

- koło zapasowe pełnowymiarowe

- kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość

- komputer pokładowy

- fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem

- światła do jazdy dziennej

- gniazdo 12 V w kabinie kierowcy

- na dachu kabiny zamontowana lampa ostrzegawcza LED (podświetlona belka z obustronnym napisem SŁUŻBA DROGOWA zespolona z lampami ostrzegawczymi w kolorze żółtym); lampa włączana z kabiny pojazdu

- trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz
do kół)

- hak holowniczy kulowy

- zabudowa skrzyniowa o dł. wewn. minimum 5000 mm, z osłoną kabiny

- dodatkowy komplet kół na felgach stalowych z oponami zimowymi

- dostawa do Zamawiającego.