# KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:

Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w pasie DW 953 w m. Kalwaria Zebrzydowska (w podziale na zadania)

|  | Nr spec. techn. | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. BRUTTO | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zadanie nr 1 modernizacja kanalizacji deszczowej w ciągu DW 953 (odc. 070 km 2+470 – 2+560) wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi wojewódzkiej |
|  | 1.1. | D-05.03.11 | 1 d.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm - warstwa ścieralna | m2 | 410,00 |  |  |
|  | 1.2. | D-05.03.11 | 2 d.1 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm - warstwa wiążąca | m2 | 410,00 |  |  |
|  | 1.3. | D-02.01.01 | 3 d.1 | KNNR 1 0210- 03 | Wykopy koparkami : (65m*6,5m*0,5m) 212 m3 rozbiórka podbudowy z kruszywa (65m*2,0m*4m) 520 m3 wykop związany z wymianą kanalizacji | m3 | 732,00 |  |  |
|  | 1.4. | D-03.02.01 | 4 d.1 | KNR 4-05I 0317-01 | Demontaż rur kanalizacji deszczowej o średnicy DN 400 - wymiana rur kanalizacji deszczowej | m | 55,00 |  |  |
|  | 1.5. | D-03.02.01 | 5 d.1 | KNNR 4 1308- 06 | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 400 mm SN12 - wymiana rur kanalizacji deszczowej (wraz z podłożem i obsypką/zasypką kanału piaskiem 50 m3) | m | 55,00 |  |  |
|  | 1.6. | D-03.02.01 | 6 d.1 | KNR 4-05I 0409-01 | Demontaż studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm | klp | 4,00 |  |  |
|  | 1.7. | D-03.02.01 | 7 d.1 | KNR 4-05I 0409-01 + KNR 4-05I 0409-02 | Demontaż studni kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm - głębokość od 3,5 do 4,5 m - wymiana studni kanalizacji deszczowej z pierścieniem odciążającym | klp | 4,00 |  |  |
|  | 1.8. | D-03.02.01 | 8 d.1 | KNNR 4 1414- 05 | Studnie kanalizacji deszczowej o śr. 1000 mm - głębokość od 3,5 do 4,5 m - wymiana studni kanalizacji deszczowej z pierścieniem odciążającym | stud. | 3,00 |  |  |
|  | 1.9. | D-03.02.01 | 9 d.1 | KNR 2-18 0625 -01 | Studzienki ściekowe o śr. 500 mm z wpustem ulicznym D400 z przykanalikiem | szt. | 1,00 |  |  |
|  | 1.10. | D-03.02.01 | 10 d.1 | KNNR 4 1308- 08 | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 600 mm - Budowa kanalizacji DN 600 od D-2 do K-2 - głębokość 2,8 m | m | 2,90 |  |  |
|  | 1.11. | D-03.02.01 | 11 d.1 | KNNR 4 1424- 03 | Wymiana wpustów studni kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami | szt. | 1,00 |  |  |
|  | 1.12. | D-03.02.01 | 12 d.1 | KNR 2-28 0703 -03 | Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych o śr. nom. 100-125 mm w otulinie z geowłókniny przy krawężniku str. lewa | m | 75,00 |  |  |
|  | 1.13. | D-02.01.01 | 13 d.1 | KNNR 1 0214- 02 | Wypełnienie wykopu do dolnych rzędnych podbudowy wraz zagęszczeniem | m3 | 468,00 |  |  |
|  | 1.14. | D-04.04.02 | 14 d.1 | KNNR 6 0107- 02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w dwóch warstwach: warstwa dolna 25 cm i warstwa górna 25 cm na całej szerokości jezdni (65m*6,5m*0,5m) | m3 | 211,25 |  |  |
|  | 1.15. | D-04.03.01 | 15 d.1 | KNNR 6 1005- 07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 416,00 |  |  |
|  | 1.16. | D-04.07.01 | 16 d.1 | KNNR 6 0110- 02 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 7cm | m2 | 416,00 |  |  |
|  | 1.17. | D-04.03.01 | 17 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 413,00 |  |  |
|  | 1.18. | D-05.03.05c | 18 d.1 | KNNR 6 0308- 03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych AC 11 W o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 | 413,00 |  |  |
|  | 1.19. | D-04.03.01 | 19 d.1 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych | m2 | 410,00 |  |  |
|  | 1.20. | D-05.03.05a | 20 d.1 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) | m2 | 410,00 |  |  |
|  | 1.21. | D-08.02.02 | 21 d.1 | KNNR 6 1103-01 | Uzupełnienie podbudowy chodnika - przełożenie kostki | m2 | 40,00 |  |  |
|  | 1.22. |  | 22 d.1 | kalk. własna | Naprawa bezwykopowa kanalizacji DN 400 kalk. własna rękawem UV na odcinku D3-D4 | mb | 61,50 |  |  |
|  | 1.23. | D-03.01.03 | 23 d.1 | KNR 4-05II 0102-04 | Mechaniczne czyszczenie kanałów o śr. 0.40 m - zamulenie kanałów DN 400 na odcinku D1 - D2 | m | 40,00 |  |  |
|  | 1.24. |  | 24 d.1 | ŚZWPP 2016 Rozdział 4 tab. 21.4 | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymani | klp | 1,00 |  |  |
| RAZEM poz. 1 – Zadanie nr 1 (suma poz. 1.1. – 1.24.) |  |
| 2 | Zadanie nr 2 wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w pasie DW 953 (odc. 070 km 2+470 – 2+560) – jedn. ewid. Kalwaria Zebrzydowska – Miasto (ul. Mickiewicza) |
|  | 2.1. | D-02.01.01 | 1 d.1 | KNNR 1 210/5 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4 m, kategoria gruntu III-IV (85% robót) | m3 | 261,964 |  |  |
|  | 2.2. | D-02.01.01 | 2 d.1 | KNNR 1 307/6 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 6,0 m, kategoria gruntu III-IV (15% robót) | m3 | 46,229 |  |  |
|  | 2.3. | D-02.01.01 | 3 d.1 | KNNR 1 313/2 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6 m wymianą kanalizacjji | m2 | 447,800 |  |  |
|  | 2.4. | D-02.01.01 | 4 d.1 | KNNR 1 313/6 | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 6 m | m2 | 365,400 |  |  |
|  | 2.5. | D-02.01.01 | 5 d.1 | KNNR 1 210/5 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 1,20-2,50, głębokość do 4 m, kategoria gruntu III-IV - zasypywanie wykopów (nad obsypką do warstw drogowych) 80% | m3 | 204,137 |  |  |
|  | 2.6. | D-02.01.01 | 6 d.1 | KNNR 1 318/4 | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0 m, kategoria gruntu III-IV (nad obsypką do warstw drogowych) 20% | m3 | 51,000 |  |  |
|  | 2.7. | D-02.03.01 | 7 d.1 | KNR 201 236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III (50%) | m3 | 127,600 |  |  |
|  | 2.8. | D-02.03.01 | 8 d.1 | KNR 201 236/1 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu 1.00 - 50% | m3 | 127,600 |  |  |
|  | 2.9. | D-02.01.01 | 9 d.1 | KNNR 1 207/2 | Roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t- odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 53,100 |  |  |
|  | 2.10. | D-02.01.01 | 10 d.1 | KNNR 1 208/2 (dopłata 9x) | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5 t; krotność 9- odwóz nadmiaru gruntu | m3 | 53,100 |  |  |
|  | 2.11. |  | 11 d.1 | Kalkulacja indywidua | Utylizacja gruntu pozyskanego z wykopów | m3 | 53,100 |  |  |
|  | 2.12. | D-01.03.07 | 12 d.1 | KNNR 4 1411/4 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Analogia: podsypka 15cm pod przewody + 30cm obsypka | m3 | 49,400 |  |  |
|  | 2.13. | D-01.03.07 | 13 d.1 | KNNR 4 1411/3 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20 cm - Analogia: podsypka żwirowa pod studnie 20cm | m3 | 3,600 |  |  |
|  | 2.14. | D-01.03.07 | 14 d.1 | KNNR 4 1308/6 | Rury kanalizacyjne PVC-U lite SN12 fi400x13mm | m2 | 45,000 |  |  |
|  | 2.15. | D-01.03.07 | 15 d.1 | KNNR 4 1413/1 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3 m, z pierścieniem odciążającym | szt | 2,000 |  |  |
|  | 2.16. | D-01.03.07 | 16 d.1 | KNNR 4 1413/2 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za każde 0,5 m różnicy głębokości | 0.5m | 6,00 |  |  |
|  | 2.17. |  | 17 d.1 | Kalkulacja indywidualna | Monitoring kanalizacji | m | 45,00 |  |  |
| RAZEM poz. 2 – Zadanie nr 2 (suma poz. 2.1. - 2.17.) |  |
| RAZEM Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 (suma poz. 1 i 2) |  |

*  do wypełnienia przez Wykonawcę – należy wpisać wartość dla poszczególnych elementów zadania (poz.) oraz ich sumę (mającej stanowić cenę ofertową) zgodnie z obowiązującymi Wykonawcę przepisami
o podatku od towarów i usług, tj. z uwzględnieniem podatku VAT, który miałby uiszczać Wykonawca; nie należy we wpisywanych wartościach uwzględniać podatku VAT, który miałby zastępczo uiszczać Zamawiający w ramach ciążącego na nim obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, jeżeli taki obowiązek powstawałby w wyniku wyboru oferty Wykonawcy.

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz kosztorysu ofertowego) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności).

Ofertę (formularz ofertowy, formularz kosztorysu ofertowego) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) –
w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza kosztorysu ofertowego) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

# Text boxes

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców