Przedmiot zamówienia:

Dostawa samochodów osobowych – z podziałem na części

Opis Przedmiotu Zamówienia

(OPZ)

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowi:

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – cz. opisowa (poniżej)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (cz. opisowa)

# Wymagane parametry techniczne samochodów osobowych stanowiących przedmiot zamówienia – Części nr 1 (1 szt.), Części nr 2 (1 szt.), Części nr 3 (1 szt.), Części nr 4 
(1 szt.) oraz Części nr 5 (1 szt.)

- samochód fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r.

- ilość drzwi – 4/ 5

- tapicerka materiałowa

(ewentualnie tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej)

- pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego

- silnik benzynowy o pojemności nie mniejszej niż 998 cm3

(ewentualnie silnik dwupaliwowy – benzyna (silnik benzynowy o pojemności nie mniejszej
niż 998 cm3) + LPG)

- maksymalna moc nie mniej niż 67 KW

- maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 160 Nm

- zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większe
niż 6.9 l/100 km

- skrzynia biegów manualna

- długość całkowita nie mniejsza niż 4260 mm

- wysokość całkowita nie mniejsza niż 1443 mm

- szerokość całkowita bez lusterek bocznych nie mniejsza niż 1730 mm

- objętość bagażnika nie mniejsza niż 340 dm3

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, poduszki powietrzne boczne

- system zapobiegający blokowaniu kół

- system stabilizacji toru jazdy

- system wspomagający pokonywanie podjazdów

- klimatyzacja

- immobiliser

- centralny zamek z pilotem

- fotel kierowcy z regulacją wysokości

- elektrycznie sterowane szyby przednie

- radio fabryczne z systemem Bluetooth

- światła do jazdy dziennej

- trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, klucz do kół

- koło zapasowe pełnowymiarowe

(ewentualnie koło zapasowe dojazdowe albo zestaw naprawczy)

- komplet opon zimowych na felgach stalowych

- dostawa do Zamawiającego