### Załącznik nr 2.1. SWZ – zamienny (14.11.2022 r.)

- (zn. ZDW-DN-4-271-116/22)

# WYCENA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa minikoparek wraz z przyczepami typu laweta do ich przewożenia

| Lp | Parametry dotyczące oferowanych koparek i przyczep (lawet) do ich przewożenia | Cena jednostkowa (brutto w zł) |
| --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia (sprzętu) | Marka, model | Data produkcji |  |
| 1 | KOPARKI |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | PRZYCZEPY (LAWETY) |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ RAZEM (brutto w zł): |  |

| Parametry techniczne dotyczące oferowanych 2 szt. koparek i 2 szt. przyczep (lawet) do ich przewożenia |
| --- |
| MINIKOPARKI (2 szt.) |
| I. Nadwozie |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. |  |
| 2 | Minikoparka z konwencjonalnym zachodzeniem tyłu przy skręcie |  |
| 3 | Podwójne zabezpieczenie hydrauliki przeciwko przypadkowemu użyciu części roboczej/jazdy |  |
| 4 | Panele boczne maszyny wykonane z blachy stalowej |  |
| 5 | Przeciwwaga odchylana na zawiasach zapewniająca pełny dostęp do komory silnika i akumulatora, otwierane okno rewizyjne w tylnej przeciwwadze |  |
| 6 | Wlew paliwa zabezpieczony kluczykiem – dostępny bez konieczności otwierania maski silnika |  |
| 7 | Kabina operatora z regulowanym fotelem, ogrzewaniem i wentylacją, przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem dzielona, dolna część z możliwością wyjęcia |  |
| 8 | Światła robocze na kabinie i ramieniu koparki w technologii LED oraz światło ostrzegawcze „kogut” |  |
| 9 | Gaz ręczny |  |
| 10 | Wszystkie szyby kabiny płaskie |  |
| II. Układ hydrauliczny |
| 1 | Pompa wielotłoczkowa o zmiennym wydatku |  |
| 2 | Ciśnienie w układzie roboczym min. 210 bar |  |
| 3 | Instalacja hydrauliczna wyprowadzona na ramieniu koparkowym – linia podwójnego działania jedno/dwukierunkowa przełączalna elektrozaworem o przepływie min. 30 l/min |  |
| 4 | Przewody poprowadzone w środku ramienia koparkowego |  |
| 5 | Sterowanie funkcjami roboczymi wg standardu ISO |  |
| 6 | Sterowanie wyjściem AUX oraz obrotem ramienia za pomocą joysticka (sterowanie elektro - proporcjonalne) |  |
| III. Układ napędowy |
| 1 | Gąsienice gumowe szer. min. 230 mm |  |
| 2 | Dwie prędkości jazdy: I – min. 2 km/h, II – min. 4 km/h |  |
| 3 | Podwozie rozsuwane, mechanizm rozsuwu wyposażony w wymienne ślizgi |  |
| 4 | Min. 3 rolki prowadzące gąsienic gumowych |  |
| 5 | Motory jazdy wyposażone w funkcję automatycznego przejścia z prędkości szybkiej na wolną |  |
| 6 | Zdolność pokonywania wzniesień min. 30˚ |  |
| IV. Silnik |
| 1 | Silnik wysokoprężny Diesla trzycylindrowy chłodzony cieczą |  |
| 2 | Moc maksymalna min. 11,5 kW |  |
| 3 | Pojemność min. 750 cm3 |  |
| V. Parametry robocze |
| 1 | Masa operacyjna min. 1900 kg – 2000 kg |  |
| 2 | Maks. głębokość kopania (bez szybkozłącza, na podniesionym lemieszu) min. 2,4 m |  |
| 3 | Max. wysokość załadunku min. 2,6 m |  |
| 4 | Max. zasięg kopania na poziomie gruntu min. 3,90 m |  |
| 5 | Kąt zamykania łyżki min. 190˚ |  |
| 6 | Łączny obrót wysięgnika prawo/lewo min. 127˚ |  |
| 7 | Siła skrywania łyżki min. 15.5 kN |  |
| 8 | Siła zrywania na ramieniu min. 8.5 kN |  |
| VI. Wyposażenie |
| 1 | Instrukcja obsługi, deklaracja CE |  |
| 2 | Smarownica z tubą smaru, zestaw narzędzi do podstawowej obsługi maszyny, apteczka, gaśnica |  |
| 3 | Uchwyty transportowe min. 8 szt. |  |
| 4 | Wymienne tulejki na koniku ramienia koparkowego |  |
| 5 | Lemiesz koparkowy z poszerzeniami i zamkiem bezpieczeństwa |  |
| 6 | Łyżka do kopania szerokości min. 300 mm |  |
| 7 | Łyżka koparkowa szerokości min. 450 mm |  |
| 8 | Łyżka skarpowa szerokości min. 1000 mm uchylna |  |
| 9 | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |
| 10 | Wiertnica tego samego producenta |  |
| 11 | Wiertło 230 mm o długości min. 1000 mm tego samego producenta |  |
| VII. Inne |
| 1 | Gwarancja na oferowaną minikoparkę musi wynosić co najmniej 12 miesięcy lub 1500 mtg |  |
| 2 | Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej minikoparki |  |
| 3 | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparki |  |
| 4 | Przeszkolenie 2 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi minikoparki |  |
| PRZYCZEPY / LAWETY (2 szt.) |
| 1 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2021 r. |  |
| 2 | Laweta musi być przystosowana do transportu minikoparki |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita DMC nie więcej niż 2700 kg |  |
| 4 | Wymiary dostosowane do transportowanej minikoparki |  |
| 5 | Hamulec najazdowy |  |
| 6 | Burty umożliwiające transport innych materiałów |  |
| 7 | Trap najazdowy – niski załadunek |  |
| 8 | Dwie osie hamowane |  |
| 9 | Koło podporowe + obejma |  |
| 10 | Uchwyty do mocowania ładunku – nie mniej niż 4 szt. |  |
| 11 | Kliny pod koła |  |
| 12 | Wspornik koła zapasowego |  |
| 13 | Na dyszlu zamontowana platforma do oparcia łyżki w pozycji transportowej |  |
| 14 | Podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej |  |
| 15 | Rama gięta z blachy, cynkowana |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych urządzeń / sprzętu, ich parametrów i wyposażenia

Proszę wpisać w prawej kolumnie TAK lub NIE / SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA / POSIADA lub NIE POSIADA

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności). Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza Wyceny) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych 
w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca wymagań wynikających z SWZ.

# Text boxes

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców