### Załącznik nr 2.1.1.SWZ – zamienny (07.07.2022 r.)

- (zn. ZDW-DN-4-271-70/22)

# WYCENA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa samochodów dostawczych – z podziałem na części: Część nr 1

| Lp | Parametry techniczne dotyczące oferowanego samochodu | Cena jednostkowa (brutto w zł) |
| --- | --- | --- |
|  | Marka, model samochodu | Data produkcji | Typ i pojemność skokowa silnika | Moc maksymalna (w KM) | Norma emisji spalin (według oznaczenia EURO) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ RAZEM (brutto w zł): |  |

| Dane techniczne i wyposażenie samochodu (typ: samochód dostawczy z zabudową typu wywrot trójstronny) |
| --- |
| 1 | Samochód dostawczy, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. |  |
| 2 | Nadwozie typu: pojedyncza kabina z zabudową typu wywrot trójstronny, 3-miejscowa, homologacja ciężarowa |  |
| 3 | Ilość drzwi – 2 |  |
| 4 | Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego |  |
| 5 | Napęd na koła przednie |  |
| 6 | Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg |  |
| 7 | Silnik diesla o pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3 |  |
| 8 | Norma emisji spalin nie mniejsza niż Euro 6 |  |
| 9 | Maksymalna moc nie mniejsza niż 120 KM |  |
| 10 | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| 11 | Układ bezpieczeństwa: ABS z EBD lub EBA |  |
| 12 | Układ kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy |  |
| 13 | Klimatyzacja |  |
| 14 | Centralny zamek z pilotem |  |
| 15 | Immobiliser |  |
| 16 | Elektrycznie regulowane szyby boczne |  |
| 17 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
| 18 | Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym z Bluetooth |  |
| 19 | Dywaniki gumowe |  |
| 20 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 21 | Kolumna kierownicy regulowana |  |
| 22 | Komputer pokładowy |  |
| 23 | Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem |  |
| 24 | Światła do jazdy dziennej |  |
| 25 | Gniazdo 12 V w kabinie kierowcy |  |
| 26 | Na dachu kabiny zamontowana lampa ostrzegawcza LED (podświetlona belka z obustronnym napisem SŁUŻBA DROGOWA zespolona z lampami ostrzegawczymi w kolorze żółtym); lampa włączana z kabiny pojazdu |  |
| 27 | Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi (podnośnik i klucz do kół) |  |
| 28 | Hak holowniczy kulowy |  |
| 29 | Zabudowa wywrot trójstronny od długości wewnętrznej minimum 3800 mm, z osłoną kabiny |  |
| 30 | Dodatkowy komplet kół na felgach stalowych z oponami zimowymi |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia

Proszę wpisać w prawej kolumnie TAK lub NIE / SPEŁNIA lub NIE SPEŁNIA / POSIADA lub NIE POSIADA

UWAGA!

Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć w oryginale (pod rygorem nieważności). Ofertę (formularz ofertowy, formularz Wyceny) należy złożyć jako dokument elektroniczny (dokumenty elektroniczne) – w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Nie dopuszcza się złożenia oferty (formularza ofertowego, formularza Wyceny) w postaci scanów / zdjęć dokumentów papierowych (sporządzonych 
w formie pisemnej – podpisanych własnoręcznie) – bez względu na ewentualne opatrzenie ich dodatkowo podpisem elektronicznym. Przekazanie scanu dokumentu 
papierowego (nawet opatrzonego podpisem elektronicznym) nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty – taka oferta podlegać będzie odrzuceniu jako niespełniająca 
wymagań wynikających z SWZ.

# Text boxes

Podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osobę upoważnioną / osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców