Załącznik nr 2.1.1 SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice do umowy nr 2/2009/ZDW Obwodnica Proszowic z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – naprawa nawierzchni i chodnika na obiekcie mostowym

| LP | SYMBOL POZYCJI | OPIS POZYCJI | J M | ILOŚĆ | CENA JEDN. BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENT 1 „Obwodnica Proszowic” - umowa 2/2009/ZDW z dnia 08.01.2009 r. Asortyment 1 Przejazd gospodarczy odc. 091 km 0+761 |
|  | ST D-05.03.05. | Uszczelnienie złączy technologicznych i spękań pojedynczych warstwy ścieralnej masą zalewową elastomerową | m | 11,00 |  |  |
|  | ST M-24.02.02 | Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys mokrych (przewodzących wodę) - elementy betonowe prefabrykowane i wylewane na mokro | m | 67,50 |  |  |
|  | ST M-24.02.02 | Ręczne wypełnienie ubytków w konstrukcji betonowej zaprawą cementowo- polimerową. | dm3 | 500,00 |  |  |
|  | ST M-20.01.11 | Rozbiórka umocnień skarp z płyt ażurowych betonowych 60x40x8cm - płyty do ponownego wbudowania | m2 | 170,00 |  |  |
|  | ST M-20.01.11 | Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubości 10 cm | m2 | 170,00 |  |  |
|  | ST M-20.01.11 | Wykonanie ubezpieczeń płytami ażurowymi z odzysku | m2 | 170,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy | m2 | 6,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych | m2 | 6,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Zagruntowanie primerem | m2 | 6,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych | m2 | 6,00 |  |  |
|  | M-19.01.01 | Demontaż krawężników granitowych | m | 6,40 |  |  |
|  | M-19.01.01 | Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika | m2 | 2,00 |  |  |
|  | ST M-19,01.01 | Montaż krawężników z odzysku na podlewce z zaprawy betonowej | m | 6,40 |  |  |
|  | ST M-19.01,01 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 10 mm | m | 5,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01 | Wypełnienia szczelin masą elastomerową uszczelniającą wylewaną na gorąco | m | 5,00 |  |  |
|  | ST D-05.03.23. | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub,8cm | m2 | 32,40 |  |  |
|  | ST D-05.03.23. | Oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki | m2 | 32,40 |  |  |
|  | ST D-05.03.23. | Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowe] spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 32,40 |  |  |
| RAZEM Asortyment |  |
| ASORTYMENT 2 - Most odc. 092 km 0+201 |
|  | ST D-05.03.11. | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Jakubowicach - głębokość frezowania 5 cm | m2 | 563,00 |  |  |
|  | ST D-04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych | m2 | 563,00 |  |  |
|  | ST D-04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 563,00 |  |  |
|  | ST D-04.07.01. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W | t | 7,00 |  |  |
|  | ST D-05.03,05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m2 | 563,00 |  |  |
|  | ST M-13.01.20, | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - kapy chodnikowe | m3 | 4,70 |  |  |
|  | ST M-12.01.20. | Montaż zbrojenia kap chodnikowych, średnica prętów 12 mm. | t | 0,47 |  |  |
|  | ST M-13.01.20. | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - kapy chodnikowe, beton C30 /37 | m3 | 4,70 |  |  |
|  | ST M-15.03.02. | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych | m2 | 18,80 |  |  |
|  | ST M-15.03.02. | Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych | m2 | 18,80 |  |  |
|  | ST M-15.03.02. | Zagruntowanie primarem | m2 | 18,80 |  |  |
|  | ST M-15.03.02. | Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych | m2 | 18,80 |  |  |
|  | ST M-19.01.01. | Demontaż krawężników granitowych – 100% odzysk | m | 16,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01. | Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika | m2 | 5,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01. | Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwe] | m | 16,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01. | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia lOmm | m | 16,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01. | Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco | m | 16,00 |  |  |
|  | ST M-24.02.02. | Naprawa powierzchni betonowych gzymsu zaprawami naprawczymi typu PCC | m2 | 2,00 |  |  |
|  | ST M-25.01.00. | Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych | m | 23,20 |  |  |
|  | ST M-25.01.00. | Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych | m | 23,20 |  |  |
| RAZEM ASORTYMENT |  |
| ASORTYMENT 3 - Most odc. 102 km 0+006 |
|  | ST D-05.03.11. | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na teren OD w Jakubowicach - głębokość frezowania 5 cm | m2 | 896,00 |  |  |
|  | ST D-04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych | m2 | 896,00 |  |  |
|  | ST D-04.03.01. | Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 | m2 | 896,00 |  |  |
|  | ST D-04.07.01. | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W | t | 11,00 |  |  |
|  | ST D-05.03.05a | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. | m2 | 896,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Usunięcie zewnętrznej warstwy żywicy | m2 | 19,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych | m2 | 19,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Zagruntowanie primarem | m2 | 19,00 |  |  |
|  | ST M-15.03.02 | Ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych | m2 | 19,00 |  |  |
|  | ST M-19.01,01 | Demontaż krawężników granitowych - 100% odzysk | m | 4,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01 | Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika | m2 | 4,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01 | Montaż krawężników z odzysku na zaprawie niskokurczliwej | m | 4,00 |  |  |
|  | ST M-19.01.01 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia 20mm | m | 23,50 |  |  |
|  | ST M-19.01.01 | Wypełnienie szczelin masą elastomerową wylewaną na gorąco | m | 23,50 |  |  |
|  | ST D-08.01.01. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24,00 |  |  |
|  | ST D-08.01.01. | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i obrzeża | m3 | 2,20 |  |  |
|  | ST D-08.01.01. | Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie krawężnika i obrzeża | m2 | 8,60 |  |  |
|  | ST D-08.01.01. | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24,00 |  |  |
|  | ST D-08.03.01. | Rozebranie obrzeży trawnikowych wraz z ławą | m | 24,00 |  |  |
|  | ST D-08.03.01. | Ławy betonowe pod obrzeża | m3 | 1,50 |  |  |
|  | ST D-08.03.01. | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową | m | 24,00 |  |  |
|  | ST M-05.03.23 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.8cm - 1001 odzysk | m2 | 48,00 |  |  |
|  | ST D-05,03.23. | Ręczne oczyszczenie powierzchni pod ułożenie kostki | m2 | 48,00 |  |  |
|  | ST D-05.03.23. | Chodniki z kostki brukowej z odzysku, układane na podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m2 | 48,00 |  |  |
|  | ST D-06.03.01. | Uzupełnienie poboczy kruszywem | m3 | 1,00 |  |  |
|  | ST M-25.01.00 | Demontaż mostowych elementów dylatacji bitumicznych | m | 32,00 |  |  |
|  | ST M-25.01.00 | Ułożenie mostowych elementów dylatacji bitumicznych | m | 32,00 |  |  |
| RAZEM ASORTYMENT |  |
| OGÓŁEM KOSZTORYS BRUTTO |  |
| Słownie: ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................... |

…………………………….                                                                                   …………………………………….

( miejscowość, data )                                                                   (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby /osób

upoważnionych do reprezentowania wykonawcy